СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, 
ПОЖАРНОЙ, ОХРАННОЙ И ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ 
СИГНАЛИЗАЦИИ.

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ЗАДАНИЯ 
НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ.

РД 25.952-90

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. УТВЕРЖДЕН	Министерством электротехнической промышленности и приборостроения СССР

2. ИСПОЛНИТЕЛИ	Ж.А. Захарова (руководитель темы)

Г.В. Рыжихина

Г.А. Уткина

3. ВЗАМЕН	ОСТ 251265-86 и ОСТ 251282-87

4. ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение документа, на который даны ссылки | Номер пункта, подпункта, перечисления, приложения |
| --- | --- |
| ГОСТ 2.101-68 | Вводная часть |
| ГОСТ 2.105-79 | 1.2.3, 4.1 |
| ГОСТ 2.301-68 | 4, 401 |
| ГОСТ 21.203-78 | 1.2, 4.7 |
| ОСТ 2594081 | Приложение 1 |
| СНиП IV-4-84 | Приложение 2 |
| СНиП IV-5-84 | Приложение 3 |

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

| СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, ПОЖАРНОЙ, ОХРАННОЙ И ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ЗАДАНИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ | РД 25.952-90 |
| --- | --- |

Дата введения 01.01.91

Настоящий руководящий документ распространяется на проектирование автоматических систем пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации (далее - системы пожаротушения и сигнализации) для зданий и сооружений различного назначения.

Руководящий документ устанавливает содержание и единый порядок разработки, согласования и утверждения здания на проектирование систем пожаротушения и сигнализации (в дальнейшем - задание на проектирование).

# 1. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ЗАДАНИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

1.1. Задание на проектирование является обязательным документом для разработки проектно-сметной документации.

1.2. Задание на проектирование составляет организация-заказчик с привлечением организации-разработчика.

1.3. Задание на проектирование согласовывается руководством организации-разработчика и утверждается руководством организации-заказчика.

1.4. Задание на проектирование систем охранной сигнализации по объектам, охраняемым или подлежащим передаче под охрану подразделениям охраны при органах внутренних дел, подлежит согласованию с этими подразделениями.

При передаче объекта под охрану специальным ведомствам охраны, задание на проектирование систем охранной сигнализации, подлежит согласованию с указанными подразделениями.

1.5. Подписи должностных лиц, согласующих и утверждающих задание на проектирование, должны быть заверены печатями.

1.6. В задание на проектирование вносятся изменения и уточнения на основании разрешения на внесение изменений по ГОСТ 21.201.

# 2. ПРАВИЛА ИЗЛОЖЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ

2.1. Задание на проектирование должно быть оформлено в соответствии с общими требованиями к текстовым документам по ГОСТ 2.105 на форматах по ГОСТ 2.301.

2.2. Задание на проектирование должно быть пригодно для неоднократного снятия копий.

2.3. Учет и хранение подлинника задания на проектирование осуществляет организация-разработчик проекта в порядке, установленном ГОСТ 21.203.

2.4. Оформление задания на проектирование автоматических систем пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации должны осуществляться в соответствии с приложениями 1 - 11.

2.5. Задание на проектирование должно содержать следующие разделы:

1) общие сведения;

2) технические требования к проектируемой системе;

3) исходные данные для проектирования;

4) данные для составления сметной документации;

5) перечень документации представляемый организацией-разработчиком организации-заказчику.

# Приложение 1

Рекомендуемое

# ФОРМА ПЕРВОЙ СТРАНИЦЫ ЗАДАНИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, ПОЖАРНОЙ, ОХРАННОЙ И ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

| ___________________________________________________________________________ (наименование министерства заказчика) СОГЛАСОВАННО УТВЕРЖДАЮ ___________________________________ ___________________________________ (наименование организации-разработчика) (наименование организации-заказчика) ___________________________________ __________________________________ (должность) (должность) ___________________________________ __________________________________ (подпись, инициалы, фамилия) (подпись, инициалы, фамилия) «__» _________________ 19__ г. «__» ________________ 19__ г. М.П. М.П. |
| --- |
| СОГЛАСОВАНО ____________________________________ (подразделение охраны при органах внутренних дел, ведомственной охраны) _____________________________________ (должность) _____________________________________ (подпись, инициалы, фамилия) «__» _____________________ 19__ г. М.П. |  |

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ _________________________ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

(водяного, пенного, газового)

_________________________________________________________ СИГНАЛИЗАЦИИ

(пожарной, охранной, охранно-пожарной)

___________________________________________________________________________

(наименование защищаемого объекта)

# Приложение 2

Рекомендуемое

# ФОРМА ПОСЛЕДУЮЩИХ СТРАНИЦ ЗАДАНИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, ПОЖАРНОЙ, ОХРАННОЙ И ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 1.1. Заказчик проекта ________________________________________________________ (наименование организации-заказчика, ___________________________________________________________________________ адрес, телефон) 1.2. Основание для проектирования: 1) ______________________________________________________________________ (номер договора) 2) ______________________________________________________________________ (другие документы) 1.3. Вид строительства: новое, реконструкция, техническое перевооружение, расширение (ненужное зачеркнуть). 1.4. Генеральная проектная организация ________________________________________ (наименование ___________________________________________________________________________ организации-заказчика, адрес, телефон) ___________________________________________________________________________ 1.5. Срок проектирования: Начало ____________________________________________________________________ (месяц, год) Окончание _________________________________________________________________ (месяц, год) 1.6. Стадия проектирования: проект, рабочий проект, рабочая документация (ненужное зачеркнуть). 1.7. При проектировании проектно-сметной документации следует руководствоваться действующими нормативными документами по строительству, а также ведомственными и прочими документами представляемыми заказчиком: 1) _______________________________________________________________________ (наименование документов) 2) _______________________________________________________________________ 3) _______________________________________________________________________ 4) _______________________________________________________________________ 1.8. Особые условия строительства: ____________________________________________ (климатические условия ___________________________________________________________________________ группа просадочности грунта, глубина промерзания грунта ___________________________________________________________________________ сейсмичность, глубина залегания вод и др.) 1.9. Прочие сведения ________________________________________________________ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРУЕМОЙ СИСТЕМЕ 2.1. Место выдачи сигналов системы: 1) сигналы системы выдать в помещении _____________________________________ (наименование ___________________________________________________________________________ помещения) расположенное на отметке ___________________________________________________ обеспеченное круглосуточным дежурством обслуживающего персонала; 2) дублирующие сигналы выдать ____________________________________________ (наименование ___________________________________________________________________________ помещения) 2.2. Дополнительные данные: ___________________________________________________________________________ 3. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 3.1. Проектирование системы _______________________________________________ (наименование системы) осуществлять по чертежам, разработанным _____________________________________ ___________________________________________________________________________ (наименование организации) и прилагаемым к данному заданию на проектирование. Перечень чертежей необходимых для проектирования автоматических систем пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации в соответствии с приложением 3. 3.2. При проектировании руководствоваться __________________________________ ___________________________________________________________________________ (перечень документов: предписание органов государственного надзора, ___________________________________________________________________________ актами обследования, письмами, протоколами и др.) ___________________________________________________________________________ 3.3. Исходными данными для проектирования являются характеристики защищаемых помещений и пожароопасных материалов, изложенные в приложениях 4, 5, 6, 7 и 8. Примечания: 1) данные, приведенные в пункте 1 приложения 4, должны быть подтверждены справкой водопроводного хозяйства (за исключением случаев проектирования на субподряде), если источником водоснабжения являются водопроводные сети; 2) данные, приведенные в пункте 4 приложения 4, должны быть подтверждены справкой об источниках электроснабжения организациями Горэнерго. 3.4. В защищаемом здании осуществляется ___________________________________ (наименование вида ___________________________________________________________________________ производства, краткое описание технологического процесса, оборудования, ___________________________________________________________________________ подлежащего защите) 3.5. Дополнительные условия _______________________________________________ ___________________________________________________________________________ 4. ДАННЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ Данные для составления сметной документации приведены в приложении 9. 5. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ-РАЗРАБОТЧИКОМ ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАКАЗЧИКУ 5.1. Организация разработчик представляет организации-заказчику: 1) комплект проектно сметной документации в соответствии СНиП 1.02.01-85; 2) задания, выдаваемые организацией-разработчиком организации-заказчику. 5.2. Перечень заданий, выдаваемых организацией-разработчиком организации-заказчику, приведен в приложении 10. 5.3. Заказчик _____________________________________________________________ (наименование организации-заказчика) гарантирует выполнение работ по заданиям, выдаваемым организацией-разработчиком организации-заказчику.

# Приложение 3

Обязательное

# ФОРМА ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ЧЕРТЕЖЕЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, ПОЖАРНОЙ, ОХРАННОЙ И ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

1. Генплан или выкопировка из генплана с указанием защищаемых помещений, помещений для размещения оборудования проектируемых систем, помещений выдачи сигналов, резервуаров: _______________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ (номера чертежей) 2. Чертежи архитектурно-строительные: планы, разрезы с указанием размеров элементов конструкций (плит, балок, колонн) ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ (номера чертежей) 3. Чертежи вентиляции и отопления с указанием размеров венткоробов и их отметками ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ (номера чертежей) 4. Чертежи электроосвещения с указанием расположения светильников, их размерами и привязками, а также указанием высоты подвеса ________________________________ ___________________________________________________________________________ (номера чертежей) 5. Чертежи с нанесением ориентировочных трасс прокладки трубопроводов и кабелей ___________________________________________________________________________ (номера чертежей) 6. Конструктивные чертежи фальшполов и подвесных потолков с указанием размеров элементов __________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ (номера чертежей) 7. Конструктивные чертежи технологического оборудования, подлежащего защите (агрегаты, камеры и др.) ______________________________________________________ (номера чертежей) ____________________________________, а также чертежи других инженерных коммуникаций ______________________________________________________________ 8. Чертежи помещения автономной охраны для размещения приемно-контрольных приборов системы (план, разрез) ______________________________________________ (номера чертежей) 9. Чертежи блокируемых элементов зданий (окон, витрин, дверей, решеток, люков) ___________________________________________________________________________ (номера чертежей) 10. Чертежи генерального плана площадки (горизонтальная и вертикальная планировка) с нанесением инженерных сетей ____________________________________ (номера чертежей) 11. Чертежи развертки полотна ограждения (фрагменты участков с однотипным ограждением) _______________________________________________________________ (номера чертежей) 12. Чертежи ворот и калиток, входящих в линию ограждения ___________________________________________________________________________ (номера чертежей) 13. Прочие чертежи.

# Приложение 4

Рекомендуемое

# ФОРМА ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЩИЩАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И ПОЖАРООПАСНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ВОДЯНОГО (ПЕННОГО) ПОЖАРОТУШЕНИЯ

___________________________________________________________________________ (наименование объекта) Договор: № ______________________________ 1. Источник водоснабжения системы пожаротушения, его параметры _______________ ___________________________________________________________________________ (напор, расход, емкость, размещение) ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 2. Узлы управления системы разместить в ______________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 3. Наличие открытых токоведущих конструкций в защищаемых помещениях ________ ___________________________________________________________________________ 4. Электроснабжение систем пожаротушения принять от двух ____________________ с глухозаземленной, изолированной нейтралью, обеспечивающих прямой пуск насосных двигателей с короткозамкнутым ротором мощностью ____________ кВт, напряжением 380/220 В, трехфазного переменного тока, частотой 50 Гц. 5. В схеме электроуправления предусмотреть выходы для формирования командного импульса на отключение вентиляции и технологического оборудования по каждому направлению при пожаре. 6. _________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

| Наименование помещений или отдельного технологического оборудования, агрегата подлежащего защите (этаж, оси, ряды, отметки, этажи, номер чертежа) | Характеристика защищаемого помещения | Характеристика пожароопасных материалов | Требования к системе пожаротушения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Защищаемая площадь, кв. м | Высота помещения, м | Объем помещения, куб. м | Категория взрывопожарной и пожарной опасности по ОНТП 24-86 МВД СССР | Класс взрывопожароопасности по ПУЭ | Относительная влажность, % при (К ((С) | Скорость воздушных потоков, м/с | Пределы температур, (С | Степень огнестойкости строительных конструкций | Тип вентиляции | Наличие вибрации | Запыленность, наличие дыма агрессивных сред | Наименование пожароопасных материалов. Вид хранения (напольное, в штабелях, в таре, на стеллажах, навалом), высота хранения, м. Общее количество, кг/м2. Вид упаковки (сгораемая, несгораемая). Возможность разлива ЛВЖ на какой площади, м2. Пожарная нагрузка Мдж/м2. Группа помещения по СНиП 2.04.09-84 | Первичный признак пожара Т - тепло, Д - дым, П - пламя | Тип системы пожаротушения С – спринклерная, Д – дренчерная | Тип извещателя: М – механический, Т - тепловой, Э – электрический, С - световой, Д - дымовой | Способ тушения: О – объемный, П – локальный по площади, Л – локальный по объему | Огнетушащее средство: В - вода, ВС - вода со смачивателем, П - воздушно-механическая пена | Дополнительные сведения и требования к системе, необходимость установки пожарных кранов, отключения электрооборудования до пуска систем пожаротушения, наличие открытых токоведущих частей и другие требования. Способ включения: автоматический, ручной (местный, дистационный) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

Ответственный представитель организации-заказчика ____________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта организации-разработчика ____________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

# Приложение 5

Рекомендуемое

# ФОРМА ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЩИЩАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И ПОЖАРООПАСНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

___________________________________________________________________________ (наименование объекта) Договор: № _______________________________ 1. Станцию газового пожаротушения разместить на отметке _________________ в осях _________________________, в ________________________________________________ 2. Кнопки (краны) ручного (дистанционного) управления разместить у входов в защищаемые помещения _____________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 3. Помещения, в которых электромагнитные поля и наводки превышают уровень установленным ГОСТ 23511-79 _______________________________________________ 4. Электроснабжение систем пожаротушения принять от двух независимых источников питания переменного тока напряжением 220 В, мощностью ____________ кВт каждый. 5. В схеме электроуправления предусмотреть выходы на отключение вентиляции и технологического оборудования при пожаре по каждому направлению ______________ ___________________________________________________________________________ 6. _________________________________________________________________________

| Наименование защищаемого помещения (агрегата) (этаж, оси, ряды, отметки, этажи, номер чертежа) | Характеристика защищаемого помещения | Характеристика пожароопасных материалов | Требования к системе пожаротушения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Защищаемая площадь, кв. м | Высота помещения, м | Объем помещения, куб. м | Категория по взрывопожарной и пожарной опасности по ОНТП 24-86 МВД СССР | Класс взрывопожароопасности по ПУЭ | Относительная влажность, % при (К ((С) | Скорость воздушных потоков, м/с | Пределы температур, (С | Степень огнестойкости строительных конструкций | Тип вентиляции | Наличие вибрации | Запыленность, наличие дыма агрессивных сред | Наименование пожароопасных материалов. Вид хранения (напольное, в штабелях, в таре, на стеллажах, навалом, высота хранения, м) Общее количество, кг/м2. Вид упаковки (сгораемая, несгораемая). Возможность разлива ЛВЖ на какой площади, м2. Пожарная нагрузка, Мдж/м2. Группа помещения по СНиП 2.04.09-84 | Первичный признак пожара Т - тепло, Д - дым, П - пламя | Тип извещателя: М – механический, Т - тепловой, Э – электрический, С - световой, Д - дымовой | Метод тушения: О - объемный, П - локальный по площади, Л - локальный по объему | Огнетушащее средство: СО2 Х - хладон, К – комбинированный состав | Дополнительные сведения и требования отключения электрооборудования до пуска системы пожаротушения. Способ включения: автоматический, ручной (местный, дистационный) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

Ответственный представитель организации-заказчика ____________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта организации-разработчика ____________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

# Приложение 6

Рекомендуемое

# ФОРМА ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЩИЩАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И ПОЖАРООПАСНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

___________________________________________________________________________ (наименование объекта) Договор: № ____________________________ 1. Источники электропитания систем пожарной сигнализации: а) два независимых сетевых источника переменного тока напряжением 220 В, 50 Гц, мощностью 1 кВт; б) сетевой источник переменного тока напряжением 220 В, 50 Гц, мощностью 1 кВт, аккумуляторная батарея. 2. Место установки аккумуляторной батареи и выпрямителя _______________________ ___________________________________________________________________________ 3. Помещения, в которых электромагнитные поля и наводки превышает уровень установленный ГОСТ 23511-79 ________________________________________________ 4. Для формирования командного импульса на отключение вентиляции и технологического оборудования предусмотреть выходы аппаратуры пожарной сигнализации: а) общий б) по шлейфам 5. _________________________________________________________________________

| Наименование помещений, или отдельного технологического оборудования, (агрегата) подлежащего защите (оси, ряды, отметки, этажи, номера чертежей) | Характеристика защищаемого помещения | Характеристика пожароопасных материалов | Требования к системе |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Защитная площадь, кв. м | Высота помещения, м | Категория по взрывопожарной и пожарной опасности по ОНТП 24-86 МВД СССР | Класс взрывопожароопасности по ПУЭ | Скорость воздушных потоков м/с | Относительная влажность, % при (К ((С) | Пределы температур, (С | Степень огнестойкости строительных конструкций | Тип вентиляции | Наличие вибрации | Запыленность, наличие дыма агрессивных сред | Наименование пожароопасных материалов. Вид хранения (напольное, в штабелях, в таре, на стеллажах, навалом), высота хранения, м. Вид упаковки (сгораемая, несгораемая). Возможность разлива ЛВЖ на какой площади, м2 | Первичный признак пожара Т - тепло, Д - дым, П - пламя | Дополнительные сведения и требования отключения оборудования, установка ручных извещателей, экранировка и т.д. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Ответственный представитель организации-заказчика ____________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта организации-разработчика ____________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

# Приложение 7

Рекомендуемое

# ФОРМА ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЩИЩАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ ОБЪЕКТОВОЙ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ _______________________

(наименование объекта)

Договор: № _____________________________ 1. Источник электропитания систем объектовой охранной сигнализации: а) два независимых сетевых источника переменного тока напряжением 220 В, 50 Гц, мощностью 1 кВт; б) сетевой источник переменного тока напряжением 220 В, 50 Гц, мощностью 1 кВт, аккумуляторная батарея. 2. Место установки аккумуляторной батареи и выпрямителя _______________________ ___________________________________________________________________________ 3. Помещения, в которых электромагнитные поля и наводки превышает уровень установленный ГОСТ 23511-79 ________________________________________________ 4. Типы датчиков и приборов охранной сигнализации определить при проектировании с учетом предписания органов охраны 5. _________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

| Наименование помещений, подлежащих защите, оси, отметки, номера чертежей | Характеристика защищаемого помещения | Элементы помещений, блокируемые системами | Примечания, дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Окна (форточки) | Двери, люки | Сейфы | Некапитальные стены, потолки |  |
|  | Защищаемая площадь, кв. м | Высота помещения, м | Класс взрывопожароопасности по ПУЭ | Категория и группа взрывоопасных смесей по ПУЭ | Пределы температур, ((С) | Скорость воздушных потоков, м/с | Запыленность, наличие дыма, агрессивных сред, электромагнитных полей, вибраций, шума | Тип вентиляции | Наличие и количество телефонных аппаратов (номеров) | Обозначение, чертеж | Количество | Материал рам | Наличие решеток | Обозначение, чертеж | Количество | Материал | Количество | Координаты (оси) | Материал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

Ответственный представитель организации-заказчика ____________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта организации-разработчика ____________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

# Приложение 8

Рекомендуемое

# ФОРМА ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКА ОГРАЖДЕНИЯ ПЕРИМЕТРА И ОХРАННОЙ ЗОНЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ ПЕРИМЕТРАЛЬНОЙ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ____________________________

Договор № _________________________________________________________________ 1. Источники электропитания системы: а) два независимых сетевых источника переменного тока напряжением 220 В, 50 Гц, мощностью 1 кВт; б) сетевой источник переменного тока напряжением 220 В, 50 Гц, мощностью 1 кВт, аккумуляторная батарея. 2. Место установки аккумуляторной батареи и выпрямителя _______________________ 3. Помещения, в которых электромагнитные поля и наводки превышают уровень установленный ГОСТ 23511-79 (для зданий, входящих в периметр) _________________ ___________________________________________________________________________ 4. Типы датчиков и приборов охранной сигнализации определить при проектировании с учетом предписания органов охраны. 5. Дополнительные технические мероприятия по усилению охраны периметра: 5.1. Охранное освещение периметра ___________________________________________ (требуется, не требуется) 5.2. Прикладная телевизионная установка _______________________________________ (требуется, не требуется) 5.3. Устройство предупредительного ограждения ________________________________ (требуется, не требуется) 5.4. Радиооповещение громкоговорящей связи __________________________________ (требуется, не требуется) 5.5. Телефонная связь ________________________________________________________ (требуется, не требуется) 6. _________________________________________________________________________

| Характеристика ограждения периметра | Характеристика охранной зоны | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Ограждение периметра | Проемы, ограждения (ворота, калитки, КПП) | Наличие свободной зоны, м | Рельеф вдоль периметра | Расстояние до проезжающего транспорта Вид транспорта | Внешние воздействия (заливание водами дождя и тающего снега, заболоченность) | Наличие и направленность технологических выбросов (воздушные, водяные и т.д.) | Наличие деревьев, кустарников, травы (высота), м | Наличие зон класса В-Iг | Наличие строений высотой до 5 м (чертеж фасада) |  |
| Участок от точки до точки | Вид ограждения | Высота, м | Шаг опор, м | Материал ограждения | Вид проема | Количество проемов | Чертеж поз. | Материал | Высота, м | Ширина, м |  | Уклон, градус | Длина, м | С внешней стороны, м | С внутренней стороны, м |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

Ответственный представитель организации-заказчика ____________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта организации-разработчика ____________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

# Приложение 9

Обязательное

# ФОРМА ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ДАННЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

1. Местонахождение объекта (в соответствии с территориальным делением, принятым по СНиП IV-5-84) ___________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 2. Территориальный район ___________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 3. Районный коэффициент ____________________________________________________ 4. Накладные расходы на строительные работы для генподрядчика _________________ ___________________________________________________________________________ 5. Коэффициент к накладным расходам для определения нормативной условно-чистой продукции НУЧП ___________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 6. Наличие условий снижающих производительность труда рабочих при производстве монтажных работ (стесненность или вредные условия труда) ______________________ ___________________________________________________________________________ 7. Коэффициенты к основной заработной плате и заработной плате по эксплуатации машин, установленные решениями директивных органов _________________________ ___________________________________________________________________________ 8. Привязанные к местным условиям единичные расценки на строительные работы. Номера расценок Единица измерения Прямые затраты по району строительства с учетом стоимости местных материалов Для бетона марки М200 15 - 210 15 - 254 15 - 256 27 - 43 27 - 170 27 - 171 1 м3 заделки 1 м3 заделки 1 м3 заделки 1 м3 заделки 1 м3 заделки 100 м2 откосов 100 м2 оштукатуренной поверхности 100 м2 оштукатуренной поверхности 100 м2 основания 100 м2 покрытия 100 м2 покрытия 9. Сметы выполнить: объектную, сводную, локальную (ненужное зачеркнуть). 10. Дополнительные особые условия для учета в сметах __________________________ ___________________________________________________________________________ ________________________________________ подпись ___________________________ (должность ответственного представителя) (инициалы, фамилия) ___________________________________________________________________________ (наименование организации-заказчика) Главный инженер проекта подпись ______________________________ (инициалы, фамилия) ___________________________________________________________________________ (наименование организации-разработчика)

# Приложение 10

Рекомендуемое

# ФОРМА ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ВЫДАВАЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ-РАЗРАБОТЧИКОМ ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАКАЗЧИКУ

1. Строительное задание на помещения, в которых размещается оборудование систем (станция газового пожаротушения, насосные станции, узлы управления, оборудование пожарной и охранной сигнализации) и оборудование их инженерными сетями и коммуникациями.

2. Строительное задание на устройство закладных деталей для крепления трубопроводов, кабелей, пробивку отверстий и борозд под трубопроводы и кабели.

3. Задание на наружные трубопроводы и кабельные трассы.

4. Задание на удаление огнетушащего вещества после пожара.

5. Задание на вентиляцию помещений, оборудуемых газовым пожаротушением, помещений станций газового пожаротушения, помещений для размещения аккумуляторов и других помещений этого типа.

6. Задание на использование контактов электросхемы для формирования командного импульса на отключение вентиляции и технологического оборудования, задействования противодымной защиты системы оповещения о пожаре, на размножение контактов и их усиление. Размножение контактов и кабельные связи от контактов в схемах систем до вентиляционного, технологического и другого оборудования обеспечивает заказчик.

7. Задание на подвод воды.

8. Задание на устройство заземления.

9. Задание на электроснабжение систем (подвод линий питания к электрошкафам и приборам систем).

10. Задание на размещение заказов на изготовление щитов и пультов.

11. Задание на разработку рабочей документации и изготовление нестандартного оборудования.

12. Задание на подвод электропитания к электроприемникам систем.

13. Задание на телефонизацию помещения автономной охраны и радиооповещения.

(Ненужное зачеркнуть).

# Приложение № 11

Обязательное

# ФОРМА ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ ЗАДАНИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

___________________________________________________________________________ (наименование организации-заказчика) ________________________________________ _________________________________ (должность ответственного представителя) (подпись, инициалы, фамилия) ___________________________________________________________________________ (наименование организации-разработчика) Главный инженер проекта ________________________ _____________________________________________ (должность) (подпись, инициалы, фамилия)

СОДЕРЖАНИЕ

1. Порядок разработки, согласования и утверждения задания на проектирование 1 2. Правила изложения и оформления 2 Приложение 1 Форма первой страницы задания на проектирование автоматических систем пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации 2 Приложение 2 Форма последующих страниц задания на проектирование автоматических систем пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации 3 Приложение 3 Форма приложения к заданию на проектирование 5 Приложение 4 Форма приложения к заданию на проектирование 6 Приложение 5 Форма приложения к заданию на проектирование 10 Приложение 6 Форма приложения к заданию на проектирование 13 Приложение 7 Форма приложения к заданию на проектирование 15 Приложение 8 Форма приложения к заданию на проектирование 17 Приложение 9 Форма приложения к заданию на проектирование 19 Приложение 10 Форма приложения к заданию на проектирование 20 Приложение № 11 Форма последней страницы задания на проектирование 20