17. Требования методических рекомендаций ВНИИПО МЧС России к заданию на проектирование и составу проектной документации

Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации.

Правила приемки и контроля. Методические рекомендации (извлечения)

I. Приложение 1 методических рекомендаций.

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО

ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ,

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ЗАДАНИЙ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ Настоящий документ распространяется на проектирование автоматических систем пожаротушения и пожарной сигнализации для зданий и сооружений различного назначения.

Настоящий документ устанавливает содержание и порядок разработки, согласования и утверждения задания на проектирование систем пожаротушения и пожарной сигнализации.

I. Порядок разработки, согласования и утверждения задания на проектирование

- Задание на проектирование является
обязательным документом для разработки
проектно-сметной документации.

- Задание на проектирование состав
ляет организация-заказчик с привлечением
организации-разработчика.

- Задание на проектирование согласо
вывается руководством организации-раз
работчика и утверждается руководством
организации-заказчика.

- Подписи должностных лиц, согласую
щих и утверждающих задание на проекти
рование, должны быть заверены печатями.

- В задание на проектирование вносят
ся изменения и уточнения на основании
разрешения на внесение изменений по
ГОСТ 21.201.

II. Правила изложения и оформления

- Задание на проектирование должно
быть оформлено в соответствии с общими
требованиями к текстовым документам по
ГОСТ 2.105 на форматах по ГОСТ 2.301.

- Задание на проектирование должно
быть пригодно для неоднократного снятия
копий.

- Учет и хранение подлинника задания
на проектирование осуществляет органи
зация-разработчик в порядке, установлен
ном ГОСТ 21.203.

- Задание на проектирование должно
содержать следующие разделы:

- общие сведения;

- технические требования к проектируе
мой системе;

- исходные данные для проектирования;

- данные для составления сметной до
кументации;

- перечень документации, предоставля
емой организацией-разработчиком орга
низации-заказчику.

10.	В разделе "Общие сведения" указы
вают:

- заказчика проекта;

- основание для проектирования;

- вид строительства (новое, реконструк
ция, техническое перевооружение, расши
рение);

- генеральную проектную организацию;

- срок проектирования (начало, конец);

- стадию проектирования: проект, рабо
чий проект, рабочая документация;

-	перечень нормативных, ведомствен
ных и прочих документов, которыми следует
руководствоваться при строительстве;

- особые условия строительства;

- прочие сведения.

11.	В разделе "Технические требования
к проектируемой системе " указывают:

- место расположения приемно-конт-
рольной аппаратуры;

- перечень оборудования, которое не
обходимо применить при проектировании,
и его характеристики;

- тип установки пожаротушения (модуль
ная, централизованная и т.д.);

- ОТВ, используемое в АСПТ;

- способ тушения (объемный, локаль
ный и т. д.);

- требуемые показатели надежности
АСПТ (АСПС);

- количество помещений, в которых воз
можно одновременное возникновение по
жара;

- требования к запасу и резерву ОТВ;

- требования к сигнализации, электро
управлению, электроснабжению.

12.	В разделе "Исходные данные для

проектирования указывают:

- перечень чертежей, необходимых для
проектирования АСПТ (выкопировка из ген
плана, с указанием защищаемых помеще
ний, помещений для размещения оборудо
вания и т. д.);

- чертежи архитектурно-строительные;

- чертежи вентиляции и отопления с ука
занием размеров венткоробов;

- чертежи электроосвещения с указани
ем расположения светильников;

- чертежи с нанесением ориентировоч
ных трасс прокладки трубопроводов и ка
белей;

- чертежи фальшполов и подвесных по
толков;

- чертежи технологического оборудова
ния, подлежащего защите, чертежи инже
нерных коммуникаций;

- чертежи помещений для размещения
приемно-контрольных приборов системы;

- чертежи генерального плана площад
ки с нанесением инженерных сетей;

- прочие чертежи;

-	перечень документов, на основании
которых  производится   проектирование
(НПБ, предписания органов ГПН, акты об
следований и т. д.);

- характеристики защищаемых помеще
ний (защищаемая площадь, высота поме
щения, объем помещения, категория по НПБ
105-95, класс взрывопожароопасности по
ПУЭ, относительная влажность, скорость
воздушных потоков, пределы температур
эксплуатации, степень огнестойкости стро
ительных конструкций, тип вентиляции, нали
чие вибрации, запыленности, наличие ды
ма, агрессивных сред);

- характеристика пожароопасных ма
териалов ( наименование, вид хранения,
общее количество, вид упаковки, возмож
ность пролива ЛВЖ, пожарная нагрузка);

- первичный признак пожара, тип изве-
щателя, тип системы пожаротушения, спо
соб тушения, огнетушащее вещество);

-	краткое описание технологического
процесса, оборудования, подлежащего за
щите;

-	дополнительные условия.

13. В разделе "Данные для составления сметной документации" указывают:

- местонахождение объекта (в соответ
ствии с территориальным делением, приня
тым по СНиП IV-5-84);

- территориальный район;

- районный коэффициент;

- накладные расходы на строительные

работы для генподрядчика;

- коэффициент к накладным расходам
для определения нормативной условно чис
той продукции;

- наличие условий, снижающих произ
водительность труда рабочих при производ
стве монтажных работ;

- коэффициенты к основной заработной
плате и заработной плате по эксплуатации
машин;

- привязанные к местным условиям еди
ничные расценки на строительные работы;

- дополнительные особые условия для
учета в сметах.

14. В разделе Перечень документации, представляемой организацией-разработчиком организации-заказчику, должны быть указаны:

- состав проектно-сметной документа
ции в соответствии со СНиП 11-01-95;

- задания, выдаваемые организацией-
разработчиком организации-заказчику.

Эти задания должны включать:

- строительное задание на помещения,
в которых размещается оборудование сис
тем (станция газового пожаротушения, на
сосные станции, узлы управления, обору
дование пожарной сигнализации), и на
оборудование их инженерными сетями и
коммуникациями;

- строительное задание на устройство
закладных деталей для крепления трубоп
роводов, кабелей, пробивку отверстий и бо
розд под трубопроводы и кабели;

- задание на наружные трубопроводы и
кабельные трассы;

- задание на удаление огнетушащего
вещества после пожара;

- задание на вентиляцию помещений,
оборудуемых газовым пожаротушением,
помещений станций газового пожаротуше
ния, помещений для размещения аккумуля
торов и других помещений этого типа;

- задание на использование контактов
электросхемы для формирования команд
ного импульса на отключение вентиляции и
технологического оборудования, задей
ствования противодымной защиты системы
оповещения о пожаре, на размножение
контактов и их усиление. Размножение
контактов и кабельные связи от контактов в
схемах систем до вентиляционного, техно
логического и другого оборудования обес
печивает заказчик;

- задание на подвод воды;

- задание на устройство заземления;

- задание на электроснабжение сис-

тем (подвод линий питания к электрошкафам и приборам систем);

- задание на размещение заказов на
изготовление щитов и пультов;

- задание на разработку рабочей доку
ментации и изготовление нестандартного
оборудования;

- задание на подвод электропитания к
электроприемникам систем;

- задание на телефонизацию помеще
ния автономной охраны и радиооповеще
ния.

II. Приложение 2 методических рекомендаций.

СОСТАВ

ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТАДИИ ПРОЕКТА

1.	Проектно-сметная документация ав
томатических установок пожаротушения,
автоматических установок пожарной сигна
лизации включает в себя:

- проектные решения;

- ведомости;

- сметную документацию;

- исходные требования на разработку
конструкторской документации.

2.	Проектные решения должны состоять
из пояснительной записки и основных чер
тежей.

2.1. Пояснительная записка должна содержать:

- основание для разработки проекта
(задание на проектирование, протоколы,
письма и т. д.);

- исходные данные для проектирования
(полученные чертежи с указанием сопро
водительных документов и разработчика);

- перечень нормативно-технических до
кументов, в соответствии с которыми разра
ботан проект;

- сведения о дополнительных согласо
ваниях проектных решений;

- краткую характеристику объекта (со
оружения);

- сведения о пусковых комплексах;

- принятые основные проектные реше
ния (тип установки, вид огнетушащего веще
ства, источники водоснабжения, пеноснаб-
жения, электроснабжения, интенсивность
орошения или огнетушащая концентрация,
тип пожарных извещателей и др.) и их обос
нование;

- результаты расчетов численности про
фессионально-квалификационного соста
ва обслуживающего персонала;

- сведения об использованных в проекте
изобретениях;

- оценку технико-экономического уров
ня проектных решений (снижение металло
емкости, трудоемкости, кабельной продук
ции с медными жилами, стоимости строи
тельно-монтажных работ);

- перечни типовых и повторно применяе
мых экономичных проектов с краткой харак
теристикой этих проектов;

- сведения о принципе работы установ
ки;

-	основные требования техники без
опасности.

Примечание. Содержание пояснительной записки, в зависимости от особенностей защищаемого объекта, допускается уточнять.

2.2.	Основные чертежи должны отра
жать принятые основные проектные реше
ния и включать в себя:

- выкопировку из генплана или ситуаци
онный план с расположением сооружений
и помещений установок пожаротушения,
защищаемых зданий, сооружений, с нане
сением наружных трасс трубопроводов;

- схемы электрогидравлическую, элек
тропневматическую структурную или функ
циональную АСПТ (при необходимости);

- схему электрическую общую АСПС
(при необходимости);

- планы помещений станций пожароту
шения, узлов управления (при необходимо
сти);

- планы защищаемых зданий, сооруже
ний и помещений со сложными разводками
трубопроводов, кабельных проводок (при
необходимости);

- узлы нетиповых решений (при высоте
защищаемых помещений более 20 м, ло
кальном тушении уникальных установок
и др.

Примечание: При наличии проекта-аналога и по согласованию с заказчиком чертежи проектных решений допускается не выполнять.

2.3.	Ведомости составляются примени
тельно к форме спецификаций оборудова
ния, устанавливаемой ГОСТ 21.110-95, на се
рийно  изготавливаемое  оборудование,
включая общезаводское, приборы, армату
ру, кабельные и другие изделия серийного
производства и нестандартизированное
оборудование.

2.4.	Сметная документация должна со
стоять из:

- пояснительной записки;

- локальных сметных расчетов;

- сметы на проектные работы;

- ведомости сметной стоимости строи
тельства объектов, входящих в пусковой ком
плекс;

- сводки сметных расчетов.

2.5.	Исходные требования на разработ
ку конструкторской документации должны
содержать чертежи общих видов нетиповых
конструкций, оборудования и технические
требования к ним.

III.	Приложение 3 методических
рекомендаций.

СОСТАВ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА

АСПТ И АСПТ С АСПС

БЕЗ ВЫДЕЛЕНИЯ УТВЕРЖДАЕМОЙ ЧАСТИ

(НА СУБПОДРЯДЕ)

1 Пояснительная записка.

2.	Технологическая часть:

- основные комплекты рабочих черте
жей;

- прилагаемые чертежи.

3.	Электротехническая часть:

- основные комплекты прилагаемых чер
тежей;

- прилагаемые чертежи.

4.	Спецификация оборудования, изде
лий и материалов, опросные листы:

- спецификация оборудования, изделий
и материалов (к основным комплектам чер
тежей);

- опросные листы (при необходимости).

5.	Сметная документация:

- пояснительная записка;

- локальные сметы;

- сметы на проектные работы.

6.	Исходные требования на разработку
конструкторской документации:

-	общие виды нетиповых конструкций,
оборудования и технические требования к
ним.

IV.	Приложение 4 методических ре
комендаций.

СОСТАВ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА

АСПТ И АСПТ С АСПС БЕЗ ВЫДЕЛЕНИЯ УТВЕРЖДАЕМОЙ ЧАСТИ (ПО ПРЯМЫМ ДОГОВОРАМ С ЗАКАЗЧИКАМИ)

- Пояснительная записка.

- Технологическая часть:

- основные комплекты рабочих черте
жей;

- прилагаемые чертежи.

3.	Электротехническая часть:

- основные комплекты прилагаемых чер
тежей;

- прилагаемые чертежи.

4.	Спецификация оборудования, изде
лий и материалов, опросные листы:

- спецификация оборудования, изделий
и материалов (к основным комплектам чер
тежей);

- опросные листы (в случае необходи
мости).

5.	Сметная документация:

- пояснительная записка;

- сводный сметный расчет;

- локальные сметы;

- объектные сметы.

- Паспорт рабочего проекта (по требо
ванию заказчика или органов надзора).

- Исходные требования на разработку
конструкторской документации:

-	общие виды нетиповых конструкций,
оборудования и технические требования к
ним.

V.	Приложение 5 методических
рекомендаций.

СОСТАВ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА АСПС БЕЗ ВЫДЕЛЕНИЯ УТВЕРЖДАЕМОЙ ЧАСТИ (НА СУБПОДРЯДЕ)

1 Пояснительная записка.

2.	Рабочие чертежи:

- основные комплекты рабочих черте
жей;

- прилагаемые чертежи.

3.	Спецификация оборудования, изде
лий и материалов, опросные листы:

- спецификация оборудования, изделий
и материалов (к основным комплектам чер
тежей);

- опросные листы (в случае необходи
мости).

4.	Сметная документация:

- пояснительная записка;

- локальные сметы;

- сметы на проектные работы.

5.	Исходные требования на разработку
конструкторской документации:

-	общие виды нетиповых конструкций,
оборудования и технические требования к
ним.

VI.	Приложение 6 методических
рекомендаций.

СОСТАВ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА АСПС БЕЗ ВЫДЕЛЕНИЯ УТВЕРЖДАЕМОЙ ЧАСТИ (ПО ПРЯМЫМ ДОГОВОРАМ С ЗАКАЗЧИКАМИ)

- Пояснительная записка.

- Рабочие чертежи:

- основные комплекты рабочих черте
жей;

- прилагаемые чертежи.

3.	Спецификация оборудования, изде
лий и материалов:

- спецификация оборудования (к основ
ным комплектам чертежей).

- сводная спецификация изделий и ма
териалов;

- спецификация изделий и материалов
(к основным комплектам чертежей).

4.	Сметная документация:

- пояснительная записка;

- сводный сметный расчет;

- локальные сметы;

- объектные сметы.

- Паспорт рабочего проекта (по требо
ванию заказчика или надзорных органов).

- Исходные требования на разработку
конструкторской документации:

-	общие виды нетиповых конструкций,
оборудования и технические требования к
ним.

VII. Приложение 7 методических рекомендаций.

СОСТАВ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА

АСПТ И АСПТ С АСПС

С ВЫДЕЛЕНИЕМ УТВЕРЖДАЕМОЙ ЧАСТИ

(НА СУБПОДРЯДЕ)

Состав рабочего проекта АСПТ и АСПТ с АСПС с выделением утверждаемой части (на субподряде)

1.	Проектные решения:

- пояснительная записка;

- основные чертежи.

2.	Ведомости:

-	ведомости (оборудования).

3.	Сметная документация:

- пояснительная записка;

- локальные сметные расчеты;

- сметы на проектные работы.

4.	Технологическая часть:

- основные комплекты рабочих черте
жей;

- прилагаемые чертежи.

5.	Электротехническая часть:

- основные комплекты рабочих черте
жей;

- прилагаемые чертежи.

6.	Спецификация оборудования, изде
лий и материалов, опросные листы:

- спецификация оборудования, изделий
и материалов (к основным комплектам чер
тежей);

- опросные листы (в случае необходи
мости).

7.	Сметная документация:

-	локальные сметы.

8.	Исходные требования на разработку
конструкторской документации:

-	общие виды нетиповых конструкций,
оборудования и технические требования к
ним.

VIII.	Приложение 8 методических
рекомендаций.

СОСТАВ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА АСПС С ВЫДЕЛЕНИЕМ УТВЕРЖДАЕМОЙ ЧАСТИ (НА СУБПОДРЯДЕ)

Состав рабочего проекта АСПС с выделением утверждаемой части (на субподряде)

1.	Проектные решения:

- пояснительная записка;

- основные чертежи.

2.	Ведомости:

-	ведомости (оборудования).

3.	Сметная документация:

- пояснительная записка;

- локальные сметные расчеты;

- сметы на проектные работы.

4.	Рабочие чертежи:

- основные комплекты рабочих черте
жей;

- прилагаемые чертежи.

5.	Спецификация оборудования, изде
лий и материалов, опросные листы:

- спецификация оборудования, изделий
и материалов (к основным комплектам чер
тежей);

- опросные листы (в случае необходи
мости).

6.	Сметная документация:

-	локальные сметы.

7.	Исходные требования на разработку
конструкторской документации:

-	общие виды нетиповых конструкций,
оборудования и технические требования к
ним.

IX.	Приложение 9 методических
рекомендаций.

2.4.	Сметная документация должна со
стоять из:

- пояснительной записки;

- локальных сметных расчетов;

- сметы на проектные работы;

- ведомости сметной стоимости строи
тельства объектов, входящих в пусковой ком
плекс;

- сводки сметных расчетов.

2.5.	Исходные требования на разработ
ку конструкторской документации должны
содержать чертежи общих видов нетиповых
конструкций, оборудования и технические
требования к ним.

III.	Приложение 3 методических
рекомендаций.

СОСТАВ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА

АСПТ И АСПТ С АСПС

БЕЗ ВЫДЕЛЕНИЯ УТВЕРЖДАЕМОЙ ЧАСТИ

(НА СУБПОДРЯДЕ)

- Пояснительная записка.

- Технологическая часть:

- основные комплекты рабочих черте
жей;

- прилагаемые чертежи.

3.	Электротехническая часть:

- основные комплекты прилагаемых чер
тежей;

- прилагаемые чертежи.

4.	Спецификация оборудования, изде
лий и материалов, опросные листы:

- спецификация оборудования, изделий
и материалов (к основным комплектам чер
тежей);

- опросные листы (при необходимости).

5.	Сметная документация:

- пояснительная записка;

- локальные сметы;

- сметы на проектные работы.

6.	Исходные требования на разработку
конструкторской документации:

-	общие виды нетиповых конструкций,
оборудования и технические требования к
ним.

IV.	Приложение 4 методических ре
комендаций.

СОСТАВ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА

АСПТ И АСПТ С АСПС БЕЗ ВЫДЕЛЕНИЯ УТВЕРЖДАЕМОЙ ЧАСТИ (ПО ПРЯМЫМ ДОГОВОРАМ С ЗАКАЗЧИКАМИ)

- Пояснительная записка.

- Технологическая часть:

- основные комплекты рабочих черте
жей;

- прилагаемые чертежи.

3.	Электротехническая часть:

- основные комплекты прилагаемых чер
тежей;

- прилагаемые чертежи.

4.	Спецификация оборудования, изде
лий и материалов, опросные листы:

- спецификация оборудования, изделий
и материалов (к основным комплектам чер
тежей);

- опросные листы (в случае необходи
мости).

5.	Сметная документация:

- пояснительная записка;

- сводный сметный расчет;

- локальные сметы;

- объектные сметы.

- Паспорт рабочего проекта (по требо
ванию заказчика или органов надзора).

- Исходные требования на разработку
конструкторской документации:

-	общие виды нетиповых конструкций,
оборудования и технические требования к
ним.

V.	Приложение 5 методических
рекомендаций.

СОСТАВ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА АСПС БЕЗ ВЫДЕЛЕНИЯ УТВЕРЖДАЕМОЙ ЧАСТИ (НА СУБПОДРЯДЕ)

- Пояснительная записка.

- Рабочие чертежи:

- основные комплекты рабочих черте
жей;

- прилагаемые чертежи.

3.	Спецификация оборудования, изде
лий и материалов, опросные листы:

- спецификация оборудования, изделий
и материалов (к основным комплектам чер
тежей);

- опросные листы (в случае необходи
мости).

4.	Сметная документация:

- пояснительная записка;

- локальные сметы;

- сметы на проектные работы.

5.	Исходные требования на разработку
конструкторской документации:

-	общие виды нетиповых конструкций,
оборудования и технические требования к
ним.

VI.	Приложение 6 методических
рекомендаций.

СОСТАВ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА АСПС БЕЗ ВЫДЕЛЕНИЯ УТВЕРЖДАЕМОЙ ЧАСТИ (ПО ПРЯМЫМ ДОГОВОРАМ С ЗАКАЗЧИКАМИ)

- Пояснительная записка.

- Рабочие чертежи:

- основные комплекты рабочих черте
жей;

- прилагаемые чертежи.

3.	Спецификация оборудования, изде
лий и материалов:

- спецификация оборудования (к основ
ным комплектам чертежей).

- сводная спецификация изделий и ма
териалов;

- спецификация изделий и материалов
(к основным комплектам чертежей).

4.	Сметная документация:

- пояснительная записка;

- сводный сметный расчет;

- локальные сметы;

- объектные сметы.

- Паспорт рабочего проекта (по требо
ванию заказчика или надзорных органов).

- Исходные требования на разработку
конструкторской документации:

-	общие виды нетиповых конструкций,
оборудования и технические требования к
ним.

VII. Приложение 7 методических рекомендаций.

СОСТАВ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА

АСПТ И АСПТ С АСПС

С ВЫДЕЛЕНИЕМ УТВЕРЖДАЕМОЙ ЧАСТИ

(НА СУБПОДРЯДЕ)

Состав рабочего проекта АСПТ и АСПТ с АСПС с выделением утверждаемой части (на субподряде)

1.	Проектные решения:

- пояснительная записка;

- основные чертежи.

2.	Ведомости:

-	ведомости (оборудования).

3.	Сметная документация:

- пояснительная записка;

- локальные сметные расчеты;

- сметы на проектные работы.

4.	Технологическая часть:

- основные комплекты рабочих черте
жей;

- прилагаемые чертежи.

5.	Электротехническая часть:

- основные комплекты рабочих черте
жей;

- прилагаемые чертежи.

6.	Спецификация оборудования, изде
лий и материалов, опросные листы:

- спецификация оборудования, изделий
и материалов (к основным комплектам чер
тежей);

- опросные листы (в случае необходи
мости).

7.	Сметная документация:

-	локальные сметы.

8.	Исходные требования на разработку
конструкторской документации:

-	общие виды нетиповых конструкций,
оборудования и технические требования к
ним.

VIII.	Приложение 8 методических
рекомендаций.

СОСТАВ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА АСПС С ВЫДЕЛЕНИЕМ УТВЕРЖДАЕМОЙ ЧАСТИ (НА СУБПОДРЯДЕ)

Состав рабочего проекта АСПС с выделением утверждаемой части (на субподряде)

1.	Проектные решения:

- пояснительная записка;

- основные чертежи.

2.	Ведомости:

-	ведомости (оборудования).

3.	Сметная документация:

- пояснительная записка;

- локальные сметные расчеты;

- сметы на проектные работы.

4.	Рабочие чертежи:

- основные комплекты рабочих черте
жей;

- прилагаемые чертежи.

5.	Спецификация оборудования, изде
лий и материалов, опросные листы:

- спецификация оборудования, изделий
и материалов (к основным комплектам чер
тежей);

- опросные листы (в случае необходи
мости).

6.	Сметная документация:

-	локальные сметы.

7.	Исходные требования на разработку
конструкторской документации:

-	общие виды нетиповых конструкций,
оборудования и технические требования к
ним.

IX.	Приложение 9 методических
рекомендаций.

СОСТАВ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА

АСПТ И АСПТ С АСПС С

ВЫДЕЛЕНИЕМ УТВЕРЖДАЕМОЙ ЧАСТИ

И ПУСКОВОГО КОМПЛЕКСА

(НА СУБПОДРЯДЕ)

Состав рабочего проекта АСПТ и АСПТ с АСПС с выделением утверждаемой части и пускового комплекса (на субподряде)

1.	Проектные решения:

- пояснительная записка;

- основные чертежи.

2.	Ведомости:

-	ведомости (оборудования).

3.	Сметная документация:

- пояснительная записка;

- локальные сметные расчеты;

- сметы на проектные работы.

4.	Технологическая часть:

-	основные комплекты рабочих черте
жей;

-	прилагаемые чертежи.

5.	Электротехническая часть:

- основные комплекты рабочих черте
жей;

- прилагаемые чертежи.

6.	Спецификация оборудования, изде
лий и материалов, опросные листы:

- спецификация оборудования, изделий
и материалов (к основным комплектам чер
тежей);

- опросные листы (в случае необходи
мости).

7.	Сметная документация:

- локальные сметы;

- ведомость сметной стоимости объек
тов, входящих в пусковой комплекс.

8.	Технологическая часть. Пусковой ком
плекс:

- основные комплекты рабочих черте
жей;

- прилагаемые чертежи.

9.	Электротехническая часть. Пусковой
комплекс:

- основные комплекты рабочих черте
жей;

- прилагаемые чертежи.

10.	Спецификация оборудования, изде
лий и материалов, опросные листы. Пуско
вой комплекс:

- спецификация оборудования, изделий
и материалов (к основным комплектам чер
тежей);

- опросные листы (в случае необходи
мости).

11.	Исходные требования на разработ
ку конструкторской документации:

-	общие виды нетиповых конструкций,

оборудования и технические требования к ним.

X. Приложение 10 методических рекомендаций.

СОСТАВ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА АСПС С ВЫДЕЛЕНИЕМ УТВЕРЖДАЕМОЙ ЧАСТИ И ПУСКОВОГО КОМПЛЕКСА (НА СУБПОДРЯДЕ)

Состав рабочего проекта АСПС с выделением утверждаемой части и пускового комплекса (на субподряде)

1.	Проектные решения:

- пояснительная записка;

- основные чертежи.

2.	Ведомости:

-	ведомости (оборудования).

3.	Сметная документация:

- пояснительная записка;

- локальные сметные расчеты;

- сметы на проектные работы.

4.	Рабочие чертежи:

- основные комплекты рабочих черте
жей;

- прилагаемые чертежи.

5.	Спецификация оборудования, изде
лий и материалов:

-	спецификация оборудования, изделий
и материалов (к основным комплектам чер
тежей).

7.	Сметная документация:

- локальные сметы;

- ведомость сметной стоимости объек
тов, входящих в пусковой комплекс.

8.	Рабочие чертежи. Пусковой ком
плекс:

- основные комплекты рабочих черте
жей;

- прилагаемые чертежи.

9.	Спецификация оборудования, изде
лий и материалов. Пусковой комплекс:

-	спецификация оборудования, изделий
и материалов (к основным комплектам
чертежей).

10.	Исходные требования на разработ
ку конструкторской документации:

-	общие виды нетиповых конструкций,
оборудования и технические требования к
ним.