Ю.М. Гедзберг
Особенности проектируемой системы охранного телевидения

Дата публикации: 02/08/2003
Адрес статьи в интернете: http://www.security-bridge.com/articles/10/168/

При первом общении с Заказчиком не стоит его пугать люксами и телевизионными линиями. В этот момент еще не идет разговр о плане помещений и размещении видеокамер - нужно, чтобы Заказчик просто попытался осознать, какая система видеонаблюдения ему нужна (для этого может использоваться данная публикация). Все Ваши замечания будут приняты нами с благодарностью. В дальнейшем будет подготовлена версия этой статьи для печати, чтобы каждый мог использовать ее в своей работе.

Название объекта: Адрес: Контактное лицо: Телефон: Факс: E-mail: (форма разработана ООО "Мост Безопасности" www.security-bridge.com) 1. Видеосистема: Цветная Черно-белая: 2. Зоны наблюдения : а) наружные: периметр двор улица/шоссе вход/въезд место парковки другое: б) внутренние: помещение торговый зал лестничная площадка коридор лестница другое: 3. Необходимость наблюдения мелких деталей или удаленных объектов: Да Нет 4. Видеонаблюдение за парковкой автомашин: а) необходимость идентификации номеров машин Да Нет б) автомобили всегда паркуются на свои места Да Нет 5. Освещенность на объекте в течение суток сильно меняется: Да Нет 6. Освещенность на объекте в темное время суток хорошая: Да Нет 7. Тип искусственного освещения на объекте: 8 . Существуют ли вероятность попадания в объектив видеокамеры яркого света рекламных огней, уличного освещения, фар автомобилей, солнечных лучей: Да Нет 9. Требуется ли защита установленных видеокамер от вандализма, хищения, сбрасываемого с крыш льда и т.п.: Да Нет 10. Требуется ли скрытая установка видеокамер: Да Нет 11. Существуют ли на объекте источники сильных электромагнитных помех: Да Нет 12. Является ли высокой вероятность гроз в данном регионе: Да Нет 13. Существует ли на объекте контур защитного заземления: Да Нет 14. Допустимо ли использование на объекте видеокамер с питанием 220 В, возможно ли их подключение по месту установки: Да Нет 15. Максимальное расстояние от видеокамер до поста охраны, м: 16. Требуется ли дистанционное управление ориентацией видеокамер, трансфокатором объектива ("ближе - дальше"): Да Нет 17. Как должно быть организовано на экране видеомонитора представление изображений от нескольких видеокамер: а) поочередная коммутация изображений от каждой видеокамеры: б) одновременное отображение нескольких камер в мультисценовом режиме: 18. Количество постов видеонаблюдения на объекте: а) независимых: б) параллельно включенных видеомониторов: 19. Требуется ли отображение вспомогательной текстовой информации (титров) на изображении от каждой из видеокамер: Да Нет 20. Видеозапись происходящего: а) на видеомагнитофон: б) на жесткий диск: в) не требуется: 21. Длительность видеозаписи: а) часов б) суток 22. Предусмотреть возможность просмотра предыдущей видеозаписи без прерывания видеонаблюдения и/или текущей видеозаписи: Да Нет 23. Функционирование видеосистемы по тревоге от внешних извещателей, от срабатывания системы управления доступом и пр. (формат отображения, индикация, видеозапись и т.п.): 24. Предусмотреть возможность формирования сигнала тревоги по изменению изображения выбранной части объекта (использование датчика движения): Да Нет 25. Реализация видеосистемы на базе компьютера: Да Нет 26. В случае использования цифровой системы охранного телевидения - минимально допустимая скорость обновления видеоизображений, кадр/сек: 27. Требуется ли организация аудиоканала: Да Нет 28. Если на объекте требуется организация резервного электропитания видеосистемы, то в течение какого времени, час: 29. Планируется ли в дальнейшем расширение видеосистемы: Да Нет 30. Общие требования к монтажу видеосистемы:

Copyright © 2001-2007 "Мост Безопасности" // www.security-bridge.com