3.5.2. Состав проектно-сметной документации на стадии

проекта

Приложение 2 [1] регламентирует состав проектно-сметной документации на стадии проекта.

1.	Проектно-сметная документация автоматических установок
пожарной сигнализации включает в себя:

проектные решения; ведомости;

сметную документацию;

исходные требования на разработку конструкторской документации.

2.	Проектные решения должны состоять из пояснительной записки
и основных чертежей.

2.1. Пояснительная записка должна содержать:

основание для разработки проекта (задание на проектирование, протоколы, письма и т. д.);

исходные данные для проектирования (полученные чертежи с указанием сопроводительных документов и разработчика);

перечень нормативно-технических документов, в соответствии с которыми разработан проект;

сведения о дополнительных согласованиях проектных решений;

краткую характеристику объекта (сооружения);

сведения о пусковых комплексах;

принятые основные проектные решения (тип установки, электроснабжения, пожарных извещателей и др.) и их обоснование;

результаты расчетов численности профессионально-квалификационного состава обслуживающего персонала;

сведения об использованных в проекте изобретениях;

оценку технико-экономического уровня проектных решений (снижение металлоемкости, трудоемкости, кабельной продукции с медными жилами, стоимости строительно-монтажных работ);

перечни типовых и повторно применяемых экономичных проектов с краткой характеристикой этих проектов;

сведения о принципе работы установки;

основные требования техники безопасности.

Примечание. Содержание пояснительной записки, в зависимости от особенностей защищаемого объекта, допускается уточнять.

2.2.	Основные чертежи должны отражать принятые основные
проектные решения и включать в себя схему электрическую общую
АСПС (при необходимости).

Примечание. При наличии проекта-аналога и по согласованию с заказчиком чертежи проектных решений допускается не выполнять.

2.3.	Ведомости составляются применительно к форме специфи
каций оборудования, устанавливаемой ГОСТ 21.110-95, на серийно
изготавливаемое оборудование, включая общезаводское, приборы,
арматуру, кабельные и другие изделия серийного производства и
нестандартизированное оборудование.

2.4.	Сметная документация должна состоять из:
пояснительной записки;

локальных сметных расчетов; сметы на проектные работы;

ведомости сметной стоимости строительства объектов, входящих в пусковой комплекс;

сводки сметных расчетов.

2.5.	Исходные требования на разработку конструкторской доку
ментации должны содержать чертежи общих видов нетиповых конс
трукций, оборудования и технические требования к ним.

3.5.3. Состав рабочего проекта АСПС без выделения утверждаемой части (на субподряде)

В состав рабочего проекта АСПС без выделения утверждаемой части (на субподряде), в соответствии с приложением 5 [1], входят:

- Пояснительная записка.

- Рабочие чертежи:

основные комплекты рабочих чертежей; прилагаемые чертежи.

3.	Спецификация оборудования, изделий и материалов, опрос
ные листы:

спецификация оборудования, изделий и материалов (к основным комплектам чертежей);

опросные листы (в случае необходимости).

4.	Сметная документация:
пояснительная записка;
локальные сметы;

сметы на проектные работы.

5.	Исходные требования на разработку конструкторской доку
ментации:

общие виды нетиповых конструкций, оборудования и технические требования к ним.

3.5.4. Состав рабочего проекта АСПС без выделения утверждаемой части (по прямым договорам с заказчиками)

В состав рабочего проекта АСПС без выделения утверждаемой части (по прямым договорам с заказчиками), в соответствии с приложением 6 [1], входят:

- Пояснительная записка.

- Рабочие чертежи:

основные комплекты рабочих чертежей; прилагаемые чертежи.

3.	Спецификация оборудования, изделий и материалов:
спецификация оборудования (к основным комплектам чертежей),
сводная спецификация изделий и материалов;
спецификация изделий и материалов (к основным комплектам

чертежей).

4.	Сметная документация:
пояснительная записка;
сводный сметный расчет;
локальные сметы;
объектные сметы.

- Паспорт рабочего проекта (по требованию заказчика или
надзорных органов).

- Исходные требования на разработку конструкторской доку
ментации:

общие виды нетиповых конструкций, оборудования и технические требования к ним.

3.5.5. Состав рабочего проекта АСПС с выделением утверждаемой части (на субподряде)

В состав рабочего проекта АСПС с выделением утверждаемой части (на субподряде), в соответствии с приложением 8 [1], входят:

- Проектные решения:
пояснительная записка;
основные чертежи.

- Ведомости:
ведомости (оборудования).

- Сметная документация:

пояснительная записка; локальные сметные расчеты; сметы на проектные работы.

4.	Рабочие чертежи:

основные комплекты рабочих чертежей; прилагаемые чертежи.

5.	Спецификация оборудования, изделий и материалов, опрос
ные листы:

спецификация оборудования, изделий и материалов (к основным комплектам чертежей);

опросные листы (в случае необходимости).

6.	Сметная документация:
локальные сметы.

7.	Исходные требования на разработку конструкторской доку
ментации:

общие виды нетиповых конструкций, оборудование и технические требования к ним.

3.5.6. Состав рабочего проекта АСПС с выделением

утверждаемой части и пускового комплекса

(на субподряде)

В состав рабочего проекта АСПС с выделением утверждаемой части и пускового комплекса (на субподряде), в соответствии с приложением 10 [1], входят:

- Проектные решения:
пояснительная записка;
основные чертежи.

- Ведомости:
ведомости (оборудования).

- Сметная документация:
пояснительная записка;
локальные сметные расчеты;
сметы на проектные работы.

- Рабочие чертежи:

основные комплекты рабочих чертежей; прилагаемые чертежи.

5.	Спецификация оборудования, изделий и материалов:
спецификация оборудования, изделий и материалов (к основ
ным комплектам чертежей).

7.	Сметная документация:
локальные сметы;

ведомость сметной стоимости объектов, входящих в пусковой комплекс.

8.	Рабочие чертежи. Пусковой комплекс:
основные комплекты рабочих чертежей;
прилагаемые чертежи.

9.	Спецификация оборудования, изделий и материалов.
Пусковой комплекс:

спецификация оборудования, изделий и материалов (к основным комплектам чертежей).

10.	Исходные требования на разработку конструкторской доку
ментации:

общие виды нетиповых конструкций, оборудования и технические требования к ним.